## Slide 1: Инструменты и приспособления для ручных работ

## Slide 2: Иглы
это тонкий металлический стержень, изготовленный из высококачественной стали, с заостренным концом и ушком для вдевания нити. Иглы должны быть острыми, упругими, неломкими, гладкими.
Иглы различают по диаметру (толщине), длине, по величине ушка. В зависимости от диаметра стержня иглы бывают различных номеров: №1-3 – для изготовления изделий из плательных тканей (шёлк, хлопок, шерсть); № 3-5 – для изготовления изделий из костюмных тканей.
Иглы нечётных номеров длиннее, чем иглы чётных номеров.

## Slide 3: Несколько советов по выбору ручных игл:
Несколько советов по выбору ручных игл: • Чем тоньше ткань, тем тоньше должна быть игла. Например, для тонких тканей (таких как шифон, крепдешин и т.п.) применяют иглы № 1-3; для тканей средней толщины (искусственный шелк, шерсть и т.п.) - иглы № 3-5. Соответственно номерам игл следует подбирать и номера ниток (см. ниже Таблицу 1 "Характеристика и назначение ручных швейных игл"). • Для коротких стежков, используемых, например используемых при стежке, подойдёт короткая игла; для длинных стежков, используемых, например при наметывании, - длинная игла. • Иглы имеют разную величину ушка. Иглы с большим ушком нельзя использовать для швейных изделий из тонких тканей. • Некоторые иглы имеют закругленные концы - такие иголки предназначены для работы с трикотажными полотнами.

## Slide 4: Ножницы
Это инструмент, предназначенный для раскроя деталей одежды, отрезания концов ниток. Ножницы должны закрываться без резкого звука, а их лезвия — хорошо резать по всей длине

## Slide 5: Виды ножниц
Ножницы для раскроя ткани (закройные, портновские) обычно бывают длиной 23,0 - 25,0 см. У них неодинаковые лезвия: нижнее - уже верхнего, и поэтому при раскрое оно скользит по столу, почти не приподнимая ткань, что помогает кроить довольно точно. • Ножницы средней длины (16,0 - 18,0 см) считаются универсальными: ими удобно кроить небольшие детали; они пригодятся, если под рукой не окажется маленьких. • Маленькие ножницы с острыми кончиками (8,0 - 10,0 см) нужны для обрезания ниток, небольших кусочков ткани и чтобы делать надсечки, т.е. для мелких работ. Кстати, маникюрные ножницы с загнутыми концами здесь не пригодны, так как они режут неровно. • Ножницы с лезвиями зигзаг понадобятся, когда нужно сделать срезы на неосыпающихся тканях. В этом случае припуски на швы и края можно не обметывать. Кроме того, будут нужны ножницы для бумаги – для вырезания бумажных выкроек (закройные ножницы от резки бумаги могут затупиться).

## Slide 6: Наперсток
это колпачок из плотного материала (металла, перламутра и др.), который надевается на палец с целью его защиты от укола иголкой при шитье и для проталкивания иглы сквозь толстый материал. На поверхности наперстка имеются углубления, расположенные в шахматном порядке, которые препятствуют соскальзыванию иглы при шитье.
Наперстки бывают с донышком и без него. При пошиве одежды из легких тканей используются наперстки с донышком, из тканей средней толщины и толстых – без донышка. Наперсток подбирается по размеру среднего пальца так, чтобы он плотно охватывал палец.

## Slide 7: Сантиметровая лента
Это мягкая лента с нанесёнными на ней сантиметровыми и миллиметровыми делениями. Длина ленты равна 150 см. Применяют её для снятия мерок с фигуры человека, измерения ткани и деталей изделия. При измерении ленту не следует излишне натягивать или ослаблять.

## Slide 8: Булавки
Это иглы с металлическими или стеклянными головками. Их используют для скалывания, смётывания деталей при переводе линий с одной детали на другую. Длина булавок – 3-4 см. Они должны быть тонкими, хорошо отшлифованными (гладкими).

## Slide 9
Более качественными и практичными считаются портновские булавки с металлической плоской головкой, изготовленные из нержавеющей стали. Их отличает более высокая прочность (не гнутся при использовании) и они не оставляют следов на светлых тканях. Такие булавки незаменимы при раскрое ткани и проведении примерки (особенно первой). А если вы используете булавки плоской головкой вместо наметки, их можно не вынимать из ткани.
Использование булавок, вместо наметки, хорошо подходит для хлопчатобумажных, льняных и шерстяных тканей, а также при пошиве штор. Но если ткань скользящая, тонкая или со сложным рисунком (например, клетка, полоска), для того, чтобы не было перекосов, детали лучше всё-таки сметать.

## Slide 10: Лекала
Это детали изделия, вырезанные из картона или плотной бумаги. Данное приспособление применяют для нанесения контрольных знаков на ткани, линий карманов, вытачек, мягких складок и т.д.
Портновское лекало предназначено для вычерчивания кривых, изогнутых линий на чертеже выкройки и ткани (например, для оформления проймы, горловины, фигурных кокеток и т.д.). Они бывают разные по форме и назначению.

## Slide 11: Колышек
Это костяной, деревянный или металлический стержень с заострённым концом. Это приспособление применяют для выправления углов пояса, бретели, воротника, петель, различных фигурных швов, а также для удаления ниток.

## Slide 12: Резец
Это приспособление в виде металлического диска с острыми зубцами, прикреплённого к рукоятке.
Применяют для перенесения линий и знаков с лекал из бумаги или с деталей из тонких тканей на соответствующие парные детали.

## Slide 13: Портновские мелки
Это небольшие плоские кусочки мела треугольной или круглой формы разных цветов. Применяют для нанесения линий на ткань или другой материал во время раскроя и примерки. Для получения тонких линий края мелков затачивают.
Иногда вместо мела пользуются тонкозаточенным сухим мылом.

## Slide 14: Манекен
Это фигура в виде человеческого туловища. Используют для примерки одежды как при шитье, так и в готовом виде. На манекенах проверяют правильность стачивания боковых и плечевых швов, в горловину, рукавов в проймы.

## Slide 15: Виды манекенов
Манекен фиксированного размера Может быть использован для различных видов работ (моделирования, примерки, операций ВТО и т.д.). Такой манекен считается более прочным и удобным в работе (например, из-за отсутствия щелей с него легче снять одежду, не деформируя её). Основной недостаток таких манекенов — это фиксированный размер. Причём выпускаются они зарубежными фирмами, поэтому нашего отечественного размерного стандарта у них нет. А если у Вас или клиентки ещё и нестандартная фигура, тогда приходится прибегать к разным профессиональным ухищрениям, что также добавляет сложности в работу. • Раздвижной манекен Цена на него выше, но и он обладает своими достоинствами и недостатками. Раздвижные манекены также достаточно удобны. Благодаря раздвижному механизму манекены просто перестраивать под необходимые размеры фигуры, что позволяют с высокой точностью осуществлять примерку и вносить необходимые коррективы в изготавливаемую одежду. Они лёгкие и устойчивые, что важно при их передвижении и вращении. Основным недостатком раздвижного манекена, по мнению специалистов, является ограниченный срок использования раздвижного механизма (системы изменения размера), а запасных частей к ним не продают. Также они не пригодны для выполнения некоторых операций ВТО (например, отпаривания изделия).